## Slide 1
MER-PS 情绪脑电比赛策略复盘
从数据、评价指标、实验演进到当前最优框架
目标：用 EEG（脑电图）+ fNIRS（功能性近红外光谱）预测 1 Hz 连续 valence（效价）/ arousal（唤醒度）轨迹
• 当前最佳：222_BCRF_onSCRF，其中 BCRF（贝叶斯可信残差场）叠加 SCRF（符号一致残差场），Overall MAE（总体平均绝对误差）= 28.6868。
• 最佳 EEG-fNIRS 信号融合：CCMI（保守跨模态交集） PriorSlopeGate，Overall MAE = 28.7145。
• 去视频/时间先验首批：333_PCAEarlyDirectRidge_c8_a10000p0_SignalSmooth5，Overall MAE = 47.0764。
28.6868
Overall MAE
1-335
实验编号
181
JSON
核心判断
数据量小且跨主体，纯大模型容易过拟合；有效改进来自低自由度先验、可信残差和保守多模态交集。
当前问题
最优模型仍混入 video/time 标签结构，需要官方式直接信号处理实验来确认泛化价值。
01

## Slide 2
赛题与数据
MER-PS: synchronized EEG（脑电图）+ fNIRS（功能性近红外光谱） continuous emotion decoding（连续情绪解码）
项目 | 内容
训练验证主体 | test_1 ~ test_24，subject-disjoint CV
每主体试次 | 15 段情绪诱发视频，含 5 秒 baseline
EEG | 64 通道，原 1000 Hz，赛题文件 200 Hz
fNIRS | 51 通道，47.62 Hz，6 类信号类型
标签 | valence / arousal，1 Hz，整数 [1,255]
预测文件
sample_id,valence,arousal；每个 sample_id 必须出现且只出现一次。
评价指标
Overall MAE = valence 和 arousal 绝对误差的平均；越低越好。
风险点
公开视频身份和时间位置会形成强先验；若依赖过强，leaderboard 外泛化可能不稳。
02

## Slide 3
实验规模
从官方 demo 到 320 轮编号实验
181
结果 JSON 文件
169
非 smoke 文件
316
唯一编号覆盖
2231
累计结果行
12
Smoke 检查
• 严格说：结果文件中非 smoke 的编号覆盖 301 个 iteration ID，编号推进到 320。
• 累计 aggregate result 2122 条，包含多 seed、多折、模块变体和补充验证。
• Smoke 结果只用于筛掉明显不值得跑 full CV 的方案，不能和 24-subject CV 直接比绝对分数。
03

## Slide 4
当前最优结果
官方 demo 不是强 baseline；我们的最优来自输出校准
方法 | Overall MAE | Valence MAE | Arousal MAE | 说明
Official ASAC demo | 47.0087 | 49.2285 | 44.7890 | 提交接口参考
333_PCAEarlyDirectRidge_c8_a10000p0_SignalSmooth5 | 47.0764 | 50.6582 | 43.4946 | 去 video/time 先验
PatternPrior_098 | 28.7462 | 26.9738 | 30.5186 | 强视频/时间先验
Best EEG-fNIRS CCMI | 28.7145 | 26.9144 | 30.5146 | 最佳信号融合路径
222_BCRF_onSCRF | 28.6868 | 26.8958 | 30.4777 | 当前全局最佳
• ASAC demo 参数很少，主要验证提交接口；在 test_21~test_24 上 Overall MAE = 47.0087。
• 去 video/time 先验后，最佳直接信号模型为 47.0764，说明信号本身只带来小幅改善。
• PatternPrior 已经很强，说明视频/时间结构解释了大量标签变化。
• BCRF_onSCRF 只比 SCRF 提升 0.0001，说明后期收益很小，需要更扎实的去先验验证。
04

## Slide 5
策略演进
先广泛复现，再收敛到低自由度可信校准
轮次 | 方向 | 目的 | 结论
1-20 | Graph/Mamba/SSM | 验证深模型是否能吃到生理信号 | 容易过拟合，收益不稳
28-63 | 蒸馏/时序/教师 | 参考 AffectGPT、时序模型和 teacher residual | 教师信息有限，标签先验更强
64-104 | Pattern prior / confidence | 视频、时间、状态条件先验 | 形成强基线 28.7 左右
105-200 | 大规模架构搜索 | 残差、平滑、risk expert、dimwise fusion | 确认 valence 可修，arousal 要保守
212-228 | SCRF / BCRF | 可信残差场输出校准 | 当前全局最佳 28.6868
229-320 | EEG-fNIRS 融合 | OOF gate、NOVA、CCMI、fNIRS all6 | 信号路径最佳 28.7145
05

## Slide 6
为什么不是盲目堆大模型
训练样本的有效自由度远小于原始时间点数量
• 24 个主体，每主体 15 段视频；subject-disjoint 要求模型跨人泛化。
• 1 Hz 标签虽然有很多时间点，但相邻标签高度相关，不能当作独立样本。
• EEG/fNIRS 维度高、噪声大、个体差异强；高参数模型更容易记住 subject/video 模式。
• 因此有效策略是：先建立强低维先验，再只接受可信的残差信号。
数学直觉
y = prior(video,time) + reliable_residual(signal) + noise
模型约束
残差 correction 的自由度必须小，且要有 OOF 可信度估计。
下一步实验
去掉 video/time prior 后，直接评估 EEG+fNIRS 的可解码能力。
06

## Slide 7
数据预处理模块
五种预处理对比
预处理 | Overall | Valence | Arousal | 验证 | 
3 fNIRS types + baseline mean subtraction | 28.7176 | 26.9206 | 30.5146 | Full 24-subject CV | 
6 fNIRS types + baseline mean subtraction | 28.7145 | 26.9144 | 30.5146 | Full 24-subject CV | 推荐
6 fNIRS types + no baseline subtraction | 28.7462 | 26.9738 | 30.5186 | Full 24-subject CV | 
6 fNIRS types + trial z-score | 28.3478 | 25.5020 | 31.1936 | 4-subject smoke | 
6 fNIRS types + subject z-score | 28.3259 | 25.4582 | 31.1936 | 4-subject smoke | 
• 结论：6 类 fNIRS + baseline mean subtraction 最稳；不做 baseline subtraction 会回落到 PatternPrior。
• trial/subject z-score 仅 smoke，绝对分数不可横比；它提示幅值信息不能随便抹掉。
07

## Slide 8
CCMI 融合模块
保守交集比大容量注意力更适合当前数据量
融合方法 | Overall | Valence | Arousal | 
OOF agreement weighted | 28.7352 | 26.9518 | 30.5186 | 
MinMagnitudeAgreement | 28.7297 | 26.9408 | 30.5186 | 
CCMI MinOverlap | 28.7186 | 26.9226 | 30.5146 | 
CCMI HRFDelayedFNIRS | 28.7178 | 26.9211 | 30.5146 | 
CCMI PriorSlopeGate | 28.7145 | 26.9144 | 30.5146 | 推荐
CCMI 核心公式
r = 1[sign(E)=sign(F)] · sign(E+F) · min(|E|,|F|)
为什么有效
只有 EEG 与 fNIRS 同向时才修正，避免单模态噪声把预测拉偏。
08

## Slide 9
输出头模块
当前最优来自可信残差场，而不是直接加复杂网络
输出头 | Overall | Valence | Arousal | 
200 manual dimwise fusion | 28.6912 | 26.9046 | 30.4777 | 
218 SCRF | 28.6869 | 26.8961 | 30.4777 | 
222 BCRF on SCRF | 28.6868 | 26.8958 | 30.4777 | 推荐
224 BCRF brake disagreement | 28.6880 | 26.8983 | 30.4777 | 
arousal residual probe | 28.6912 | 26.9046 | 30.4778 | 
• SCRF/BCRF 主要修 valence；arousal 多次 residual probe 后都不稳定，因此保持保守。
• BCRF 的提升非常小，但可解释性较强：它估计“残差是否可信”，而不是盲目拟合残差。
09

## Slide 10
SCRF-BCRF 模块逻辑
Sign-Consistent Bayesian Credible Residual Field
OOF residual
低维分组
median/MAD/n
可信权重
符号一致门控
最终修正
残差定义
r_i = y_i - p_i；只用 OOF 预测构建残差表，降低泄漏风险。
可信权重
w = n/(n+k) · 1/(1+MAD/c) · sigmoid(z-τ) · sign_strength
应用范围
主要作用于 valence；arousal correction 基本关闭。
• 这个模块的创新点不是“拟合更复杂”，而是把残差修正变成可置信的低维统计决策。
• 它适合小样本、跨主体、强噪声场景：宁可少修，也不让噪声修正毁掉基线。
10

## Slide 11
当前最佳框架
强先验 + 可信残差；信号模块还未和 222 完整融合
原始 EEG/fNIRS
特征统计
PatternPrior
Dimwise Head
SCRF
BCRF
EEG residual
fNIRS residual
CCMI gate
signal correction
已验证全局最佳
222_BCRF_onSCRF：Overall MAE 28.6868
已验证信号最佳
D2 + C5：Overall MAE 28.7145
未完成验证
222 + 小 CCMI 残差，需要 per-sample cache。
11

## Slide 12
去视频/时间前导实验
直接处理 EEG/fNIRS，隔离生理信号真实贡献
方法 | Overall | Valence | Arousal | 解释
Official ASAC demo | 47.0087 | 49.2285 | 44.7890 | 官方式小模型，单固定 split
Center128 no-prior | 47.5663 | 52.1980 | 42.9346 | 无信号、无先验
333_PCAEarlyDirectRidge_c8_a10000p0_SignalSmooth5 | 47.0764 | 50.6582 | 43.4946 | 最佳直接信号模型
222_BCRF_onSCRF | 28.6868 | 26.8958 | 30.4777 | 含强先验 + 可信校准
信号收益
相对 Center128 改善 0.4899 MAE。
先验差距
相对全局最佳仍差 18.3896 MAE。
结论
生理信号可用，但必须低维、保守、可置信地融合。
12

## Slide 13
阶段性结论
下一步从“刷分”转向“可解释可发表”
• 当前最优：222_BCRF_onSCRF，Overall MAE 28.6868；它说明低维可信残差有效。
• 最优信号融合：CCMI PriorSlopeGate，Overall MAE 28.7145；它说明 EEG/fNIRS 同向证据有价值。
• 最重要的审稿风险：模型是否依赖视频/时间前导，而不是生理信号。
• 下一轮实验要去掉 video/time prior，保留官方式输入接口，重新评估几个好模块。
• 论文方向：小样本跨主体情绪解码中的可信残差校准与保守多模态交集融合。
13

## Slide 14
原创模块总览：CRF-Fusion（可信残差融合）
把强先验、可信校准和 EEG-fNIRS 生理证据拆成三条可解释支路
信号支路
先验支路
可信校准支路
EEG / fNIRS
原始生理信号
φ_s(signal)
频带、血氧、滞后
Δ_sig
信号残差候选
sample_id
视频与秒级位置
p0(v,t)
视频-时间先验
ŷ0
基础预测
OOF residual
r = y - ŷ0
SCRF
符号一致残差场
BCRF
贝叶斯可信权重
融合方程
ŷ = clip(p0 + Δ_cal + λ·g_ccmi·Δ_sig, 1, 255)
输出
valence（效价） / arousal（唤醒度）
核心思想：先验负责解释可重复的视频-时间轨迹，SCRF/BCRF 负责修正系统性偏差，CCMI 只在 EEG 与 fNIRS 同向支持时加入小幅生理残差。
14

## Slide 15
SCRF-BCRF（符号一致贝叶斯可信残差场）结构图
将残差学习改造成低维、可置信、可解释的统计校准
输入
OOF（折外预测）残差 r_i = y_i - p_i
状态分组
video-time / time-value value-slope / video
稳健统计
median, MAD, n, z sign_strength
可信权重
w_g = shrink(n) · robust(MAD) · sigmoid(z-τ) · sign
输出
Δ_cal
SCRF（符号一致残差场）
只保留多个低维视角方向一致的残差。 如果某个 cell 内符号分裂，直接降低修正强度。
BCRF（贝叶斯可信残差场）
用样本数、MAD（中位绝对偏差）和 z-score（标准化置信度）估计 correction 是否可信。
Valence-only（只修效价）
实验显示 arousal（唤醒度）残差不稳定，因此默认只对 valence 做小幅校准。
最终形式
Δ_cal(i) = Σ_g w_g(i) · median(r | cell_g(i))，并经过符号一致门控与幅度裁剪
可发表点：模块不是简单残差叠加，而是把“是否应该修正”显式建模，适合小样本、跨主体、高噪声的生理情绪预测。
15

## Slide 16
CCMI（保守跨模态交集）融合图
用 EEG 与 fNIRS 的同向交集约束生理残差，避免单模态过度修正
EEG expert
fNIRS expert
同向交集
e_i
f_i
符号一致
A = 1[sign(e)=sign(f)]
幅度交集
m = min(|e|, |f|)
状态门控
g_s = gate(slope(p0))
方向
d = sign(e+f)
CCMI residual
Δ_sig = A · g_s · d · m
设计依据：EEG 响应快但噪声高，fNIRS 响应慢但反映血氧变化。只有两者方向一致时，才认为生理证据足够可信。
实验结论：最佳信号融合路径为 273_CCMI_PriorSlopeGate，Overall MAE = 28.7145。
16

## Slide 17
为什么这样拼接：数学逻辑
把不同模块放在互补位置，而不是简单堆叠
标签分解
y = p0(v,t) + r*
残差分解
r* = r_bias + r_signal + ε
预测组合
ŷ = p0 + Δ_cal + λΔ_sig
符号 | 模块 | 作用
p0(v,t) | 视频-时间先验 | 解释视频刺激和时间轨迹的稳定均值
Δ_cal | SCRF-BCRF 校准 | 修正先验在某些状态下的系统性偏差
Δ_sig | CCMI 生理残差 | 只在 EEG 与 fNIRS 同向时加入小幅信号证据
λ / gate | 缩放与门控 | 控制自由度，减少跨主体过拟合
当前结果支持这个分解：全局最佳 28.6868 主要来自 p0 + Δ_cal；no-prior 直接信号最佳 47.0764，说明 Δ_sig 有信息但必须保守使用。
17

## Slide 18
汇报话术：贡献、证据与风险
把比赛成绩和论文创新分开讲，避免被审稿人认为只是利用数据先验
汇报点 | 内容
问题 | 跨主体 EEG+fNIRS 连续情绪回归，小样本、高噪声、强视频时间结构
核心贡献 | CRF-Fusion：可信残差校准 + 保守跨模态交集
最好结果 | 222_BCRF_onSCRF: Overall MAE 28.6868
信号证据 | CCMI PriorSlopeGate: Overall MAE 28.7145
去先验结果 | 47.0764
审稿风险 | 需要明确区分视频-时间先验、输出校准、生理信号贡献
不要这样说
“大模型已经强力解码情绪。”
建议这样说
“在强视频时间结构下，我们提出可解释的可信残差融合，用保守信号证据改善跨主体预测。”
18

## Slide 19
Image2 生成模块图：CRF-Fusion（可信残差融合）
该图由 image2 生成科研风格底图，再叠加准确术语、公式和中文解释
图中三条支路分别对应：直接生理证据、视频/时间先导、可信残差校准；两种提交路线会分别启用不同支路组合。
19

## Slide 20
提交路线 A：视频/时间先导高分模型
目标是 leaderboard 分数；允许利用 sample_id 中的 video/time 结构，但必须说明其先验属性
模块 | 启用内容 | 作用 | 当前证据
PatternPrior（视频-时间模式先验） | p0(video,time) | 学习每个视频每秒的平均情绪轨迹 | PatternPrior_098: 28.7462
SCRF-BCRF（可信残差校准） | Δ_cal | 只修正可信系统性残差，主要修 valence | 222_BCRF_onSCRF: 28.6868
CCMI（保守跨模态交集） | λ·g·Δ_sig | 作为小幅生理残差候选 | Best signal path: 28.7145
提交形式：输出 raw [1,255] 的 valence（效价）和 arousal（唤醒度）回归值。当前推荐主提交使用 222_BCRF_onSCRF；如果后续完成 per-sample cache，再尝试叠加小权重 CCMI。
汇报时要强调：这条路线是比赛高分路线，利用了公开训练集中可复现的视频/时间轨迹结构，不等价于纯生理信号解码。
20

## Slide 21
提交路线 B：直接生理信号模型
目标是验证 EEG+fNIRS 本身的可解码性；不使用 VideoTimeMean / PatternPrior / video-time cell
方法 | Overall MAE | Valence MAE | Arousal MAE | 解释
Official ASAC demo（官方演示） | 47.0087 | 49.2285 | 44.7890 | 官方式信号模型参考
Center128 no-prior | 47.5663 | 52.1980 | 42.9346 | 无信号、无先验
333_PCAEarlyDirectRidge_c8_a10000p0_SignalSmooth5 | 47.0764 | 50.6582 | 43.4946 | 当前最佳直接生理路线
提交形式仍是回归预测，不改成离散分类；这里的“直接生理”指模型只读 EEG/fNIRS 特征，不读训练标签形成的视频-时间先验。
当前结论：直接生理模型比 Center128 改善约 0.4899 MAE，但比高分先导路线差约 18.3896 MAE；它适合作为论文中的“去先验生理证据”对照提交。
21

## Slide 22
两种提交路线如何同时使用
一个追求比赛分数，一个支撑论文可信性和消融分析
维度 | 路线 A：视频/时间先导 | 路线 B：直接生理
输入 | sample_id + EEG/fNIRS，可使用 video/time 统计先验 | 只用 EEG/fNIRS 特征，不用 video/time label prior
目标 | 争取 leaderboard 最低 MAE | 验证生理信号本身是否可解码
当前最好 | 28.6868 | 47.0764
论文作用 | 证明可信残差校准能提升强基线 | 回应审稿人对先验泄漏/刺激记忆的质疑
风险 | 容易被认为依赖视频刺激模式 | 分数较弱，需要解释为去先验对照
建议提交策略：主榜提交路线 A；同时保留路线 B 作为备选/消融提交，并在论文或答辩中明确报告两者差距。
22

## Slide 23
为什么使用视频/时间先验
它不是测试标签泄漏，而是同一情绪刺激在跨主体任务中的稳定公共轨迹
赛题结构
每个主体观看同一组 15 段视频；sample_id 包含 Vxx 与 Txxx。
情绪来源
动态 valence/arousal 很大一部分由视频刺激和播放时间驱动。
合法边界
只用训练主体标签估计 p0(v,t)，不读取测试标签。
核心公式：p0(v,t) = E_train[y | video=v, time=t]
原因 | 解释 | 对模型的影响
刺激一致 | 同一视频在同一秒通常诱发相似情绪趋势 | 形成强低维基线
跨主体噪声大 | EEG/fNIRS 个体差异和噪声都很强 | 先验可降低预测方差
比赛目标 | 输入 sample_id 本身给出视频和时间位置 | 适合冲榜，但需说明先验属性
因此，视频/时间先验是“刺激轨迹建模”：它解决公共情绪轨迹；生理信号解决个体偏移和局部残差。
23

## Slide 24
两条提交路线的区别
A 追求比赛分数，B 验证纯生理证据；两者回答的是不同科学问题
维度 | 路线 A：视频/时间先导 | 路线 B：直接生理信号
输入 | sample_id + EEG/fNIRS；可使用 video/time prior | 只使用 EEG/fNIRS 特征
预测对象 | 公共刺激轨迹 + 个体残差 | 生理信号到情绪标签的直接映射
当前最好 | 28.6868 MAE | 47.0764 MAE
优势 | 分数强、稳定、符合当前 leaderboard 目标 | 更干净，能回答生理信号是否真的可解码
风险 | 可能被质疑依赖视频刺激模式 | 分数弱，容易输给中心/官方基线附近
论文角色 | 主方法性能上限与工程提交 | 关键消融：去先验生理证据
一句话区别：路线 A 预测“某视频此刻大家大概率是什么情绪，再用生理信号微调”；路线 B 预测“只看脑电/近红外能不能解码情绪”。
24

## Slide 25
二者是否合力：是，但要分层融合
不是简单平均两个模型，而是让先验、校准、生理残差各自承担不同误差项
ŷ = clip( p0(v,t) + Δ_cal(SCRF-BCRF) + λ · g_ccmi · Δ_sig(EEG,fNIRS), 1, 255 )
项 | 来自哪条路线 | 解决什么问题 | 为什么不能互相替代
p0(v,t) | 视频/时间先导 | 公共视频刺激的平均情绪轨迹 | 生理信号太噪，直接学公共轨迹不稳
Δ_cal | SCRF-BCRF | 先验的系统性偏差 | 直接信号模型没有稳定估计可信度
Δ_sig | 直接生理路线 | 个体生理状态与局部偏移 | 视频先验看不到个体生理差异
λ·g_ccmi | 合力门控 | 只在 EEG 与 fNIRS 同向时放大生理残差 | 防止单模态噪声破坏强基线
主提交
路线 A：28.6868 MAE 用于冲榜
消融/备选提交
路线 B：47.0764 MAE 用于证明生理证据
最终合力方向
p0 + Δ_cal + 小权重 CCMI 仍需 per-sample cache 验证
25